中山市古镇人民医院预防接种排队系统采购项目

（项目编号：GYCG-XＸ2-2019014）

采购文件

中山市古镇人民医院

二○一九年九月

一、采购邀请函

各潜在供应商：

中山市古镇人民医院对中山市古镇人民医院预防接种排队系统采购项目进行采购，欢迎符合资格条件的报价人报价。

- 项目名称：中山市古镇人民医院预防接种排队系统采购项目；

- 采购上限价：该项目采购上限价为人民币 101500元；

采购说明：

（一）该项目报价要求各报价单位报项目总价，报价超出采购上限价的单位作无效投标报价。

（二）确定中标单位方式：报名成功后的单位均进入报价环节，在规定的时间地点递交报价文件，合格报名供应商达到三家及以上的，采用询价方式采购，以最低报价中标（若报价单位所报价格相同的，将采用摇珠或者抽签方式选定最终中标单位）。

（三）若只有一个报价单位的由参与开标会的各监督单位代表与报价单位谈判确定，若报价偏离实际且报价单位不接受调整总价的作废标处理。

（四）最终结算以按实结算为准，结算总价原则不得超出中标价，超出部分按照相关规定实施。

- 项目内容：该项目共一个项目包，需要对中山市古镇人民医院预防接种排队系统采购项目采购，详见需求部分。

- 报价人资格要求：

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，且独立于采购人；

- 投标人必须具有软件和信息技术服务业或软件设计开发服务资质；

- 本项目不接受联合体投标；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动

- 报名时间和方式。（本次询价均使用北京时间，24小时制）

报名时间： 2019年9月24日至2019年9月30日(上午8:30-12:00，下午2:30-5:30分，节假日除外）

报名地点：中山市中山市古镇人民医院四楼采购办公室（总务科）。

报名方式：报价单位提交以下资料现场报名。

①有效营业执照复印件、②经办人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件。以上证件现场报名期间均需提供原件核查，复印件加盖公章作为报名备案资料。

- 本询价文件规定的时间（本次询价均使用北京时间，24小时制）：

- 递交报价文件截止时间： 2019年9月30日上午10时。

- 递交投标报价文件地点：中山市中山市古镇人民医院四楼采购办公室（总务科）

- 中山市古镇人民医院将不负责报价人准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用。

- 采购人联系方式

采购人：中山市古镇人民医院采购办公室

采购人联系人：陈小姐

电话：0760-22323790

- 有关此次询价之事宜，可按下列地址以书面形式向古镇人民医院查询：

地址:中山市中山市古镇人民医院四楼采购办公室（总务科）

电    话：0760-22323790    传    真：0760-22323790

联 系 人：陈小姐

十、   监督部门：古镇人民医院监察室 联系电话：0760-22343182

二、用 户 需 求 书

- 项目要求：

1.  招标的项目及范围为：中山市古镇人民医院预防接种排队系统采购项目

2.  交货期：采购人通知交货后3天内。

3.  本项目报价应包括：成交人承包及负责询价文件对成交人要求的一切事宜及责任包括货物、运输、安装、调试、验收相关服务等。

4.  本项目询价文件对成交人要求的一切事宜及责任由成交人承包。

5.  成交人未经采购人批准，不得再以任何方式转包或分包，否则被视为违约，追究当事人责任，并承担相应的损失。

6.  本项目不接受联合体报价。

7、交货时间：

合同签订后30个工作日内
8、交货地点：

中山市古镇人民医院指定地点

9、报价要求
本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、税费（含关税）等所有费用。
10、付款方式
全部工程经验收合格且竣工资料完整并通过采购方审核后，支付至审核结算价的 95%，余款5%待工程保修期届满且不存在任何工程质量问题后付清。中标人需开具相应发票。付款采用转账方式。

11、项目技术要求

供应商若不是所投主要软件及设备（排队系统软件、LED显示屏、广播设备）供应商，须提供所投设备的制造商针对本项目的授权书原件、售后服务函原件和技术参数证明文件并加盖制造商公章。

1、系统组成及主要功能要求

(1)  疫苗接种排队系统

1）读取儿童姓名

当儿童家长在登记窗口登记完毕后，系统自动读取儿童姓名，在收费、接种、儿检排队叫号信息均可显示儿童姓名。

2）队列转移

选择转移科室（接种室、收费窗口）后，该排队号码自动生成该儿童的名字，转移到指定科室进行排队。

3）过号重呼

当呼叫家长没有前来办理后可以将该号加入过号队列，当该窗口空闲时又可以在过号队列中将该号重新呼叫家长过来办理，可设置过号号码有效时间。

4）接种留观倒计时

当儿童接种完疫苗后系统自动进行倒计时30分观察时间，并在留观显示屏上显示儿童相关留观信息。

(2）显示屏显示

1）、登记及综合信息显示

登记窗口显示屏可同时显示排队叫号信息和窗口名称及综合叫号信息，其中登记叫号信息分两行显示，可同时显示排队叫号信息和窗口名称，无叫号时只显示窗口名称，当窗口呼叫时显示排队信息，如“请张三（A001）号交费”。综合叫号信息包括各业务等候信息和排队过号信息。

显示如下图：

登记窗口叫号信息

综合叫号信息

2）接种室及收费处显示

接种室及收费处门口显示屏显示实时显示排队叫号信息，首行为正在呼叫记录，其他为正在等候记录。

显示如下图：

3）留观区显示

在接种室出口留观信息显示屏实时显示留观时间信息，接种结束开始计算（呼号端按完成），显示屏显示接种儿童姓名及留观剩余时间，直到留观时间倒数完毕，显示屏记录显示留观时间结束，停留若干时间后消失。

显示如下图

4）药价显示

等候区药价信息显示屏，实时显示HIS系统中读药品药价等相关信息。

显示如下图：

(3)LED 联网播放系统

LED 联网播放系统是一套专业化的联网远程 LED 显示大屏幕集中控制管理系统，主要由播放器、 播放管理中心软件、网络平台和 LED 显示屏四部分组成。播放器采用嵌入式设计，开机自动播，不染病毒，不死机。系统能够提供丰富多样的视频、音频、图片、字幕（滚动字幕）等多媒体组合播 放模式，系统能实现实时信息与本地硬盘信息的灵活组合播放，在时间组合和空间组合上满足多样 化的需求，管理简单、使用方便。

LED 联网播放系统主要包括以下功能模块：

(1) 媒体管理子系统 对媒体素材库素材进行集中管理，具有媒体信息管理、媒体类别管理、媒体检索管理三大功能模块。

(2) 内容发布子系统 提供页面发布，包括：模板管理、发布内容管理两大功能模块。

(3) 设备控制子系统对外部设备提供集成接口和统一策略管理，包括相关系统统一电源控制管理模块。

(4) 传输控制子系统 控制媒体资源在各个服务器及设备之间的传输与控制，包括：传输策略制定管理、传输状态监控管理、传输日志记录管理三大功能模块。

(5) 直播子系统 直播子系统可接入多路闭路电视信号和用户自办直播频道，经过数字化处理后图像质量高，信号不衰减，能达到广电级显示效果。

(4) 背景音乐播放系统

背景音乐系统接入排队系统，平时按分区广播排队语音信息或背景音乐，当有通知公告或特殊情况时，可播放全大厅统一进行广播。

(5)系统接口

1）药价接口

系统能在建设及使用过程中可配合HIS系统进行对接接口开发，实时从HIS系统中读取药品药价等相关信息，并实时显示，可提供应用接口，以便今后系统升级。

2）条形码验证取号接口

排队系统可识别接种登记本上唯一的条形码进行验证取号，确保每个条形码在每时间段每个业务只能取一次现场号进行排队，防止一个人同一业务多次取号浪费排队资源。

2、	主要技术参数及要求

(1）触摸式取号机参数：

触摸屏：19英寸表面声波屏

透光率：92％以上；

分辨率:1280*1024；

产品厚度:4MM；

响应速度:<16ms；

表面硬度：莫氏7级；

操作电压：DC 12V；

操作温度：-20℃ ~ 50℃；

使用寿命:同一点上有效触摸5千万次以上；

显示器：19英寸TFT

屏幕比例:4:3；

最佳分辨率:1280*1024；

刷新率:75Hz；

对比度:2000:1；

亮度:300cd/m2；

响应时间:6ms；

机柜：冷轧钢金属机柜

表面处理:采用进口汽车金属烤漆,金属光面漆，防锈、防磁、防静电；冷轧钢材料；

接口：RJ45网络接口；

电压：AC220V±10% 50Hz±1Hz；

功耗：＜200W；

开机瞬间电流:3A；

工作温度：-20℃ ~ +45℃；

湿度：20%~90%（相对，非减压）；

可容主机尺寸：宽455MM/厚255MM*高445MM

机柜尺寸：宽510MM*厚370MM*高1427MM（19英寸）

主机：INTEL I3 CPU/ 4G内存/128G固态硬盘

打印机：USB小票打印机

(2）合并式功放
带前置放大的专业广播功率放大器。
2U标准19英寸工业机箱设计,240W功率输出。
3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Aux输入，1通道EMC输入。
2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为0.75v）。
带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别。
Mic 1-3, Aux 1-2音量调节旋钮，高音、低音音调调节旋钮。
设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护。
2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。

(3）天花喇叭

型号：D-507T
额定功率：20W
输入电压：100V
灵敏度：87dB
频率响应：100-20KHZ
产品规格(mm)：203*80
安装尺寸（mm)170
材质：ABS
重量(Kg)：1.25

五、工程质量保证及售后服务

1、 设备质保要求 所提供产品在三个月之内出现质量问题，供应商负责包换；设备质保期至少壹年。提供质量保

证承诺书。

2、 售后服务要求中标人的故障响应为全天候，需提供二十四小时报修电话。上班时间上门响应时间为 2 小时，保修期内与保修期外响应时间应一致。保修期从项目验收合格交付 使用之日起计。工程质量保证不少于壹年，质保期内中标人应承担所有维修维护费用。接到报障通知后，应保证在 8 小时内排除故障。如需更换零配件，更换的零配件需跟旧的保持 一致或性能更优的。未能及时上门进行处理的，逾期一天，应向采购人支付违约金 500 元，违约金可在待付款中优先扣除。逾期 3 天内不上门处理的，采购人有权指定其他维修单位进行维修， 维修费用由成交报价人支付，且违约金照常支付。不能按时排除故障时，应提供备用设备给采购方 维持正常工作，备用设备使用若超过 3 天后，故障设备仍未修复至正常工作状态的，成交报价人应立即更换全新设备。逾期不予更换的，每拖延一天，支付违约金 500 元，违约金可在待付款中优先扣除。

3、 ▲系统兼容要求

投标人应出具承诺书。保证本项目 LED 显示系统控制软件能在建设及使用过程中配合其它信息系统显示相关信息，并具有相关开发案例，承诺免费与之进行对接接口开发。并承诺可提供软件接口源程序和应用接口， 以便今后系统升级和二次开发。

4、 系统质量及技术文档 投标人应做出承诺，提供完善的技术和质量文档，包括项目进度计划、产品合格性文件、投产前测试文档、验收标准及验收方案、系统操作手册、维护说明，并负责对使用人的操作培训。

六、工程要求与验收

1、施工过程中不发生重大安全事故，施工工地达到文明工地标准。中标人应严格按招标文件 的要求和国家、省、市现行的质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收，并接受采购人现场监理监督检查。

2、中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求的有关规定，经质监部门评定工程质量不合格者，采购人可以要求停工和返工，中标人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不得顺延。

3、采购人保留对本工程所使用的主要材料品质确认审查的权利。

4、工程竣工后需按规范提供书面报告申请验收，项目竣工验收必须达合格工程。

5、中标人必须以直属施工队伍参加施工，不得转包，否则，采购人有权终止合同并由中标人承担违约责任。

七、施工期限

签定合同后 30 个日历天内完成本项目全部工程量（含本项目设计及中介预算包含的所有内容） 验收并交付使用。如遇特殊情况并经采购人同意，工期可顺延；如因中标人非正当原因造成拖延工期的，每拖延一天，扣罚工程款 2000 元，累计扣至总工程款的 10%。

八、工程进度款支付及结算

全部工程经验收合格且竣工资料完整并通过采购方审核后，支付至审核结算价的 95%，余款5%待工程保修期届满且不存在任何工程质量问题后付清。中标人需开具相应发票。付款采用转账方式。

九、其他事项

1、中标人负责工程用水用电及施工人员的住宿，负责所雇请人员的安全、劳动保险、安全生 产、福利待遇等问题。

2、中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深 夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，确保施工安全和第三者的安全。否则，由 此造成的损失或被有关部门处罚，均由中标人负责。

3、中标人工程完工后须及时清理现场，将残余施工材料、余泥等清走，以保持路面整洁。施工过程中应注意材料的堆放，做到安全文明施工，并保证道路的畅通与整洁。

十一、工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸屏排队机 | 19寸显示屏、原装EPSON热敏打印机、INTELI3CPU/ 4G内存/128G固态硬盘内置主机、智能语音合成器、内置小功放和喇叭、表面烤漆及防护处理 | 1 | 台 |
| 2 | 登记窗口（综合叫号信息）显示屏 | Ф3.75双色，5.88m×0.78m | 4.6 | ㎡ |
| 3 | 接种室分诊屏 | Ф3.75双色，1.50m×0.78m | 1.17 | ㎡ |
| 4 | 收费处显示屏 | Ф3.75双色，0.98m×0.60m | 0.6 | ㎡ |
| 5 | 药价信息屏 | Ф3.75单色，14行字，1.31m×1.31m | 1.72 | ㎡ |
| 6 | 留观区显示屏 | Ф3.75双色，1.31m×1.31m | 1.72 | ㎡ |
| 7 | 预防接种专用排队机功能开发 | 综合排队信息、过号显示、业务队列姓名显示，业务转移、及疫苗接种留观倒计时 | 1 | 项 |
| 8 | 排队系统软件 | 局域网通讯 | 1 | 项 |
| 9 | 控制卡(发送卡、接收卡) | 同步控制 | 6 | 套 |
| 10 | 虚拟叫号键盘 | 局域网通讯 | 8 | 个 |
| 11 | 显示控制终端 | I5/4G内存/120G固态硬盘/独立显卡/21.5寸显示器 | 1 | 台 |
| 12 | 服务控制终端 | I5/8G内存/512G固态硬盘/21.5寸显示器 | 1 | 台 |
| 13 | 电源控制箱 | 含定时开关 | 1 | 套 |
| 14 | 功放 | 见用户需求 | 1 | 台 |
| 15 | 天花喇叭 | 见用户需求 | 2 | 个 |
| 16 | 安装挂架 | 定制 | 4 | 套 |
| 17 | 电源线 | Rvv3*1.5mm | 100 | 米 |
| 18 | 网线 | 超五类 | 100 | 米 |
| 19 | 音频线 | 200芯无氧钢音响线 | 80 | 米 |
| 20 | 安装调试工程 | 运输、安装、布线、保险、保修 | 1 | 项 |
| 21 | 预防接种终端 | i3/4G内存/120G固态/21.5寸显示器 | 1 | 台 |

三、报价要求

投标单位必须按要求完整填写相关附表，并签字盖章

备注：1、该报价文件要求一正一副，密封递交。

## 表1  报价函

致：中山市中山市古镇人民医院

根据贵方的中山市古镇人民医院预防接种排队系统采购项目进行采购的询价邀请函，签字代表         （姓名、职务）         代表报价人    （报价单位名称）       参加报价，并提交报价文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．所附“报价一览表”规定的应提供和交付的货物、服务和工程报价总价为（人民币）：

（大写），____________________（小写）。

报价人代表姓名、职务（印刷体）：

报价人名称：（加盖公章）

法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                     年   月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。

## 表2  法定代表人授权委托书

致：中山市古镇人民医院：

兹授权以下同志（见身份证复印件），为我方参与（项目名称）采购项目事务代理人，其权限是：   全权代表本公司参与上述采购项目的采购工作，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺 。

授权单位：                            （盖章）     法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人姓名：         性别：                   年龄：        身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：

经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

## 表3    法定代表人证明书

致：中山市古镇人民医院：

（          ）同志，现任我单位（          ）职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                         单位：               （盖章）

附：代表人姓名：          性别：            年龄：                身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：

经济性质：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

## 表4   分项报价一览表

项目名称：                                    金额单位：元（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价总价 | 大写： 元整（小写：￥ 元） |
| 单价 | 元/月 |

注：

- 此表的总计系该项目所需费用含相关货物、劳务、保险、服务、交通费、管理费、安装、税费等在内的全部一切费用，金额总数即报价总价。

- 分项报价按照采购人要求(或采购需求）格式进行报价。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表5  服务方案和承诺

主要内容应包括但不限于采购需求部分（格式自定）：

1.人员配置

2.提供服务及其实施措施；

3.须采购人配合事项；

4.根据项目需求逐项作出承诺；

5.供应商的其他资料。

报价单位承诺书所承诺内容包含但不限于上述要素

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日 期：

表6   投 标 承 诺 书

中山市中山市古镇人民医院 ：

本投标人已详细阅读了  （项目名称）  采购文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向交易中心/采购单位郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在采购文件规定的时限内按照招标文件、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照采购文件的承诺并满足采购文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受相关监管部门处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并接受相关监管部门处罚，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并接受相关监管部门处罚。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照采购文件及中标通知书规定商签采购合同。否则，同意接受招标人违约处罚。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚。

9.保证中标之后密切配合招标人开展工作，接受招标人的监督管理。

10.保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内（本项目投标有效期为60日），将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

# Text boxes

被授权代表身份证反面复印件

被授权代表身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

法定代表人身份证正面复印件