中药熏蒸床

技术参数：

1、通过国家ISO9001、ISO13485质量管理体系认证，并持有该认证证书；

2、床体可采用双层食品级玻璃钢材质，并配有回凝水排流收集装置，防止污物和回凝水回流至药液中，防止交叉感染；

3、配有≥7cm厚度、多部位熏蒸床面；

4、床体有活动式定位轮既可定位又能自由活动；

5、配有电磁兼容抗干扰系统，提高抗干扰能力；

6、配有漏电、过电流自动保护空气开关；

7、配有超温报警、干锅报警、传感器故障报警保护功能，并智能显示；

8、采用机电分离式全电脑控制：自动温度控制系统、自动时间控制系统、自动水干报警系统、自动超高温报警系统；

9、控制系统全电脑恒温控制有九种工作模式，能任意调节设定不同温度、时间并具有记忆功能，温度设定范围：30-56℃，计时范围：0-99min，在有效治疗时间内可恒温、控温、保温；

10、供汽原理为腔体走汽，汽体均匀柔和无温差，并充分做到“汽”、“电”隔离；

11、加热器采用具有专利技术且质量安全可靠高性能的复合式电加热盘；

12、抽屉式换药装置可将加热器内胆取出便于日常清洗及维护；

13、加热器外壳和内胆及抽屉支架均采用不锈钢材质；

14、温度传感采用数字信号传输，精准测量并实时显示接近皮表的汽态温度；

15、额定电压：AC220V、 额定频率：50Hz；

16、额定功率：≤900W；

17、熏蒸器容积：≥4000ml；

18、熏蒸配备（主要功能）：颈肩部、胸部、背部、腰部、腹部、骶部、双膝、全身；

19、整机外型尺寸（mm）：1900×650×680（±20mm）、控制台尺寸（mm）：310*220*140（±20mm）；

20、整机重量：≥60kg；