医用智能全自动血压计参数

1  外形尺寸\重量：宽460mm × 高270mm × 宽420mm(±30mm)\  ≦

6.0KG

2  抗菌设计对应       外壳：抗菌树脂  袖带：抗菌布套

3  臂筒组件交换功能   臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

4   测量原理	      示波法

5   显示屏	      LCD显示屏

6   测量位置	      左右臂均可

7  测量范围	      血压量程：0～299mmHg；      脉博数：40～180次/分

8  手臂伸入检测功能   手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导

9   测量精度压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）

10  肘部位置传感器   电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确

11  臂筒角度调节     自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）

12 平均测量模式   可进行2-3次的测量，并自动得出平均值

13  二维码打印	   测量结果可以二维码形式打印出来

14 ID功能	    可连接扫描枪或身份证读卡器

配置清单：

1、主机： 1  台（主机包含搁手板、AC电源适配器、电源线和已安装的臂筒和臂套）

2、 附件：  打印用纸（1卷）

3、 专用桌（1张），专用凳（1张）